## Slide 1
3D Dubins: что дают ключевые статьи
Три уровня задачи: выполнимый участок полёта → точнее 3D-ограничения → безопасный маршрут над рельефом.
Работа | Как устроено | Плюс | Минус / граница
Оуэн, Бирд, Маклейн 2014 | Дуги и прямая в плане + изменение высоты; при нехватке длины — спираль. | Просто и быстро для самолёта. | Без рельефа и ветра; не гарантирует кратчайший 3D-путь.
Ваня и соавт. 2020 | Горизонтальный и вертикальный 2D-пути объединяются локальной оптимизацией. | Ограничивает 3D-кривизну и угол подъёма; обычно меньше витков. | Эвристика: глобальный оптимум не доказан.
Лим и соавт. 2024 | RRT* соединяет участки Dubins Airplane с проверкой рельефа. | Строит маршрут, который обходит опасные зоны. | Нужна карта рельефа и больше вычислений.
Наш код — упрощённый Оуэн: 6 вариантов в плане + целые витки спирали; это не полный алгоритм статьи.
Источники: Owen et al. (2014) · Váňa et al. (2020) · Lim et al. (2024)
Notes: [Sources]
- Owen, Beard, McLain (2014), Implementing Dubins Airplane Paths on Fixed-wing UAVs: https://scholarsarchive.byu.edu/facpub/1900/
- Váňa et al. (2020), Minimal 3D Dubins Path with Bounded Curvature and Pitch Angle: https://comrob.fel.cvut.cz/papers/icra20dubins3d.pdf
- Lim et al. (2024), Safe Low-Altitude Navigation in Steep Terrain with Fixed-Wing Aerial Vehicles: https://arxiv.org/abs/2401.04831
- Lim et al. implementation (RRT* in Dubins Airplane space): https://github.com/ethz-asl/terrain-navigation2
- Local implementation: dubins_airplane/core.py; docs/KNOWLEDGE_GUIDE.md.
[/Sources]